OBIEKT BUDOWLANY:

PROJEKT BUDOWLANY  BUDYNKU BIUROWEGO Z RESTAURACJĄ,

PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z UTWARDZENIAMI ,

Z WEWNETRZNĄ INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ ORAZ

Z ZEWNETRZNYMI I WEWNETRZNYMI INSTALACJAMI SANITARNYMI

( kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, wodociągową,

gazową, grzewczą oraz pompą ciepła z wymiennikiem gruntowym w postaci sond pionowych).

KATEGORIA OBIEKTU :

XVI (budynek biurowy) i XVII (restauracja)

LOKALIZACJA:

ŁÓDŹ, UL. ŁAGIEWNICKA 83, DZ. NR 347, OBREB B-49, JEDN. EWID. ŁÓDŹ-BAŁUTY  106102 9

INWESTORZY:

ANNA KOWALSKA 91-854 ŁÓDŹ, UL. KONWALIOWA 15

JAROSŁAW KUBIAK 91-630 ŁÓDŹ, UL. ZIELONA 34 m1a

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

el.studio biuro projektowe   91-854 Łódź, ul. Marysińska 90c

PROJEKT PRZEDŁUŻENIA KOMINÓW

NA BUDYNKACH SĄSIEDNICH

OPIS TECHNICZNY

- Opis techniczny

- Zgody sąsiadów

- Rysunek nr 1  – przedłużenie kominów przylegających do ścian szczytowych

projektowanego budynku

- Rysunek nr 2 -  przedłużenie kominów w większej odległości od ścian szczytowych

projektowanego budynku

OPIS TECHNICZNY

Projektowany budynek jest wyższy od budynków sąsiednich, stanowi przeszkodę terenową dla kominów w tych budynkach.

Aby uniknąć osłabienia ciągu kominowego zaplanowano przedłużenie kominów murowanych w budynkach przylegających do projektowanego budynku za pomocą systemowych kominów stalowych żaroodpornych i niepalnych składających się z gotowych kształtek kominowych łączonych na obejmy zaciskowe zakończonych ustnikiem lub nasadą kominową.

Kominy przylegające bezpośrednio do ścian szczytowych projektowanego budynku

mocować do tych ścian za pomocą obejm stalowych.(rys nr 1)

Przedłużone kominy, usytuowane w większej odległości od ścian szczytowych, w celu zapewnienia stabilności mocować za pomocą konstrukcji stalowej spawanej z kształtowników zamkniętych 50/50/2 mm nakładanej na istniejące kominy i mocowanej do nich za pomocą śrub stalowych M10.

Przedłużenia wewnątrz konstrukcji stalowej stabilizować ściągaczami z lin stalowych (rys nr 2)

Części przedłużane będą mocowane na zewnątrz w związku z tym powinny być

dwuścienne izolowane aby zachować odpowiedni ciąg kominowy.

Do zabezpieczenia ppoż. mocujących konstrukcji stalowych stosować preparaty o klasie oporności ogniowej min. R 60 np. natrysk ogniochronny PROMASPRAY®-F250.

OPRACOWAŁ:

mgr inż. arch. Elżbieta Kurjańczyk

mgr inż. arch. Bogdan Czyżykowski

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. arch. Iwona Mastalska